|  | Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia ofert. RF Group |
| --- | --- |
| Solaris Project Document No. | Version | Created: 21.09.2017 |
| RF-OR-020 | 1.0 | Modified:: |

| Opis przedmiotu zamówienia dla podzespołów systemu wysokiej częstotliwości, małej mocy Technical specification for Low Level Radio Frequency (LLRF) components |
| --- |
| Prepared by: P. Borowiec | Checked by: | Approved by: |
| Authorship: |  |  |
| Distribution list: |

| Zapis zmian Changes record |
| --- |
| Nr wersji Version No. | Data Date | Strona Page | Opis zmian Description of changes |

Spis treści / Index

1.	Wprowadzenie / Introduction	4

Obraz 1. System LLRF z zaznaczonym przedmiotem dostawy.	4

Picture 1. LLRF system, marked scope of delivery.	4

2.	Przedmiot zamówienia / Scope of delivery	5

3.	Zawartość protokółu testu fabrycznego / Factory test protocol content	5

4.	Wymagania ogólne dostawy/ The general requirements of the delivery	5

5.	Wykaz skrótów / Abbreviations	5

# Wprowadzenie / Introduction

System Low Level Radio Frequency (LLRF) jest wyspecjalizowanym układem o dużej mocy obliczeniowej i łącznie z układami przetworników analogowo-cyfrowych, cyfrowo-analogowych realizuje dedykowany algorytm regulacji sygnału wysokiej częstotliwości (w.cz.). Sygnał w.cz. jest przesyłany do wnęk rezonansowych, gdzie następuje uzupełnienie energii elektronów, którą utraciły przez emisje promieniowania synchrotronowego. Ma to kluczowe znaczenie dla możliwości prowadzenia eksperymentów na liniach badawczych. Ze względu na zgrupowanie w systemie LLRF komponentów cyfrowych, analogowych i oprogramowania oraz wzajemne ich interakcje, komponenty te muszą być starannie dobrane. System LLRF grupuje dużą ilość sygnałów z pierścienia akumulacyjnego, które są dopasowane pod względem typu i poziomu sygnału elektrycznego, typu przewodu i jego złącza oraz długości do obecnej konfiguracji systemu.

The Low Level Radio Frequency (LLRF) system is highly specialized device with huge computing power and together with analog-digital/digital-analog converters serves custom regulation algorithm of radio frequency (RF). RF signal is fed to active resonance cavities where electrons can recharge their energy lost due to synchrotron radiation. This is crucial for ability to perform research on the beamlines. LLRF collects significant amount of analog, digital components and software. Due to their mutual interaction they have to be carefully selected. LLRF collects also amount of signals from storage ring which are fit in terms of type and level of electric signal, type, connector and length of the cables.

Obraz 1. System LLRF z zaznaczonym przedmiotem dostawy.

Picture 1. LLRF system, marked scope of delivery.

# Przedmiot zamówienia / Scope of delivery

| Lp. / No. | Ilość / Quantity | Oznaczenie producenta / Product ID | Nazwa elementu / Product Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | App-eng-25-hour-time-bank | Applicative engineering 25-hour time bank |
| 2 | 1 | LSP158-212 | Perseus 601X - Full-size (Mestor & FMC) faceplate kit |
| 3 | 2 | LSP158-603 | Perseus 6012 - Mid-size - SX315T - MOQ001 |
| 4 | 2 | 602-138 | VHDCI-to-VHDCI (36 inches) cable |
| 5 | 1 | PRD-682-901 | MO1000 ERM8-SMA 36 inch Breakout cable |
| 6 | 2 | PRD-633-901 | MI125 ERM8-SMA 36 inch Breakout cable |
| 7 | 1 | MI125-16-AC-MO1000-8-AC-MOQ1 | MI125-16-AC-MO1000-8-AC-MOQ001 |
| 8 | 1 | MI125-16-AC-MOQ1 | MI125-16-AC-MOQ001 |
| 9 | 1 | LSP158-501 | Mestor Expansion Kit (for Perseus 6X1X [Mid-Size]) |
| 10 | 1 | Mestor-ExpKIT-P-Full-Size | Mestor Expansion Kit (for Perseus 6X1X [Full-Size]) and extra MTCA slot filler |
| 11 | 2 | PRD-518-502 | Mestor Breakout Box 1 [MBB1] |
| 12 | 1 | LSP158-904 | Bundle FMC/uTCA Test & Integration |

# Zawartość protokółu testu fabrycznego / Factory test protocol content

Test fabryczny powinien zawierać co najmniej / Factory test protocol shall include at least

> Zmontowanie i test uruchomieniowy FMC/uTCA przeprowadzony na złożonym systemie Nutaq AMC-FMC lub na systemie kraty uTCA zawierającej implementację Nutaq AMC

FMC/uTCA test & integration performed on a Nutaq AMC-FMC combo or a system comprising a uTCA chassis including Nutaq AMC solution.

> Integracja sprzętu szeregotypu Nutaq uTCA-FMC – instalacja i test Nutaq FMC na płycie AMC – instalacja i test Nutaq AMC/MCH w kracie uTCA,

HW Integration for Nutaq uTCA-FMC product line - Nutaq FMC test & installation on AMC Carrier - Nutaq AMC/MCH test & installation on uTCA Chassis

> Integracja programowa szeregotypu Nutaq uTCA-FMC - instalacja i test Linux’a na karcie AMC CPU

SW Integration for Nutaq uTCA-FMC product line - Linux test & installation on AMC CPU blade

Uwaga 1: karta AMC CPU bez podłączenia SATA HDD (kompaktowa instalacja Fedory)

Note 1 : AMC CPU Blade without SATA HDD connection (Small footprint Fedora Installation)

Uwaga 2: karta AMC CPU z podłączonym SATA HDD (instalacja Fedory w pełnej wersji)

Note 2 : AMC CPU Blade with SATA HDD connection (Complete full feature Fedora Installation)

# Wymagania ogólne dostawy/ The general requirements of the delivery

Poniższe pozycje powinny być dostarczone wraz z przedmiotem zamówienia / The following items have to be delivered with subject of delivery:

  - Instrukcja obsługi / Operating manual

  - Protokół testu fabrycznego / Factory test protocol

  - Warunki gwarancji / Warranty conditions

# Wykaz skrótów / Abbreviations

w.cz. / RF	wysoka częstotliwość / Radio Frequency

LLRF		wysoka częstotliwość, mała moc / Low Level Radio Frequency